ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и изготовление системы измерения ширины обрезиненного металлокордного полотна. АМБ.

Заказчик – ООО «Нортек»

Назначение:

Автоматизированная система измерения ширины обрезиненного металлокордного полотна на агрегате АМБ предназначена для измерения ширины полотна бесконтактным оптоэлектронным методом. Целью данной системы является контроль качества выпускаемой продукции по ширине и ведение автоматического учета.

Основные функции:

- распознавание наличия измеряемого полотна в поле зрения камер;

- вычисление реального значения ширины измеряемого полотна;

- отображение всех результатов измерения на мониторе;

- расчет величин отклонения измеренной ширины полотна от номинальных значений;

- контроль нахождения измеряемой ширины полотна в допустимом интервале с использованием сигнальной колонны;

- сохранение результатов измерения в памяти вычислительно-управляющего блока в течении одного месяца с момента измерения (архив данных);

- загрузка из системы верхнего уровня на базе 1С номенклатуры со значениями измеряемых характеристик;

- передача данных о проведенных измерениях по интерфейсу RS232/485 или Ethernet в систему верхнего уровня на базе 1С;

Технические характеристики:

| Параметр | Диапазон измерения |
| --- | --- |
| Ширина полотна, мм | 120 - 460 |
| Длина измеряемых полотен, м | 30 - 45 |
| Толщина измеряемых полотен, мм | 1,3 – 1,9 |
| Скорость подачи полотна на закатку, м/мин | 0 - 30 |
| Максимальная скорость движения полотна, м/мин | 50 |
| Максимальная температура измеряемых полотен, °С | 40 |
| Шаг измерения ширины полотна, мм | Уточнить при проектировании |
| Точность измерения ширины, мм | ±1 мм. |